NEUFASSUNG DER TEXTLICHEN BEBAUUNGSVORSCHRIFTEN

1.	BAUPLATZGESTALTUNG

1.1		Im Wohnbauland darf das Ausmaß von neu zu schaffenden Bauplätzen bei offener oder gekuppelter Bebauungsweise 500m² nicht unterschreiten.

Dieses Ausmaß von 500m² kann jedoch in begründeten Fällen unterschritten werden, insbesondere dann, wenn die Mindestbreite des Grundstückes im Bereich des neu zu errichtenden Gebäudes in offener Bebauungsweise 15m und bei gekuppelter Bebauungsweise 12m nicht unterschreitet.

1.2		Innerhalb der bereits geschlossen bebauten Ortsgebiete bzw. bei geschlossener Bebauungsweise sind 250m² als Mindestgröße einzuhalten.

Ausnahmen sind in begründeten Fällen, insbesondere bei Bauplätzen für Geschäftslokale gestattet.

1.3		Im Wohnbauland muss die Breite von neu zu schaffenden Bauplätzen entlang der Straßenfluchtlinie in der offenen und gekuppelten Bebauungsweise mindestens 18m betragen.

Bei Eckparzellen kann eine Unterschreitung bewilligt werden.

2.	ANORDNUNG VON BAULICHKEITEN

2.1		In der Vorgartentiefe ist die Errichtung von Nebengebäuden und Garagen, sowie das Aufstellen von Wohnwägen und Mobilheimen verboten.

2.2		Bei Errichtung von Garagen müssen diese von der Straßenfluchtlinie einen Abstand von mindestens 6m aufweisen. In begründeten Ausnahmefällen kann dieser Abstand verringert werden.

2.3		Auf unbebauten Parzellen dürfen Wohnwägen und Mobilheime nicht auf- und abgestellt werden. Von den obigen Bestimmungen ausgenommen sind zeitlich begrenzte Baustelleneinrichtungen.

2.4		Die Errichtung von Kleintierstallungen für gewerbliche oder vereinsmäßige Nutzung ist im Bauland-Wohngebiet nicht gestattet. Bei der Errichtung von Kleintierstallungen für private Nutzung darf diese nicht zu einer Beeinträchtigung der Anrainer führen.

3.	ÄUSSERE GESTALTUNG VON BAULICHKEITEN

3.1		Bleiben bei geschlossener Bebauungsweise an der Baufluchtlinie unverbaute Restflächen bestehen, so sind diese durch eine Mauer von mindestens 2m Höhe zu schließen. Diese Mauer ist in der Höhe auf eine Bezugskante (Fenster, Gesimse etc.) auszurichten und wie die Fassadenfläche zu gestalten.

3.2		Die Gebäudesockel dürfen 90cm nicht überschreiten. Von dieser Vorschreibung können bei Gefährdung durch hohen Grundwasserstand Ausnahmen gemacht werden.

4.	WERBEANLAGEN, EINFRIEDUNGEN, BAULICHKEITEN UNTERGEORDNETEN UMFANGES SOWIE GESTALTUNG VON PRIVATEN KFZ-ABSTELLFLÄCHEN

4.1		Die Errichtung von Plakatwänden im Wohnbauland ist verboten.

Ausgenommen ist die zeitlich befristete Abgrenzung eines unbebauten Bauplatzes durch eine Plakatwand.

4.2		Die Anbringung von Reklameaufschriften auf Dächern ist verboten. Gewerbeschilder und Betriebsankündigungen im Bereich der jeweiligen Betriebsanlage sind davon nicht berührt.

4.3		Bei offener und/oder gekuppelter Bebauungsweise im Wohnbauland dürfen die Einfriedungen der Vorgärten gegen die Verkehrsfläche eine Gesamthöhe (Sockel und Zaun) von 1,8m nicht überschreiten. Sockelmauern sind im ebenen Gelände max. 50cm hoch auszuführen und bei geneigtem Gelände den Geländeformen anzupassen.

4.4		Lagerflächen sind von der Straße her durch eine undurchsichtige Einfriedung oder durch möglichst standortheimische Hinterpflanzung abzugrenzen. Eine Liste mit standortheimischen Pflanzen liegt am Gemeindeamt auf.

4.6		Bei Wohnhausanlagen sind anstelle von Einfriedungen entlang der Straßenfluchtlinie wahlweise Raseneinfassungen, 20 - 30cm hohe Sockelmauern oder niedere standortheimische Heckenpflanzen vorzusehen.

4.7		Satellitenempfangsantennen und Funkantennen mit Abspannungen dürfen nicht an den zu Straßenfluchtlinien hin gerichteten Fassaden und Dachflächen angebracht werden und sind so anzuordnen, dass sie von der Straße her nicht einsehbar sind.

Wenn aus empfangstechnischen Gründen eine Lösung im Sinne des obigen Satzes nicht möglich ist, kann die Errichtung von Satellitenempfangsantennen und Funkantennen mit Abspannungen auch auf Fassaden- und Dachflächen, welche von der Straße aus einsehbar sind, angeordnet werden.

Satellitenempfangsantennen sind farblich generell auf den Hintergrund abzustimmen.

4.9		PKW-Abstellflächen (ab 10 Stellplätzen) im Freien sind mit möglichst standortheimischen Laubbäumen zu überstellen (zumindest 2 Bäume pro 10 Stellplätze).

4.10	Mindestanzahl von Stellplätzen für Personenkraftwagen im Sinne der §§ 63(1) bzw. 69(2)Z.10 der NÖ-Bauordnung 1996:

In der Wohndichteklasse „a“ ist ab der Errichtung von drei Wohneinheiten ein zusätzlicher Stellplatz zu errichten (zB.: bei 3WE sind 4 Stellplätze zu errichten, bei 4WE 5 Stellplätze).

Bei der Neuerrichtung von Wohngebäuden oder bei der Errichtung von Zubauten zu Wohngebäuden auf Bauplätzen, die gemäß Flächenwidmungsplan eine höhere Wohndichteklasse als „a“ aufweisen, sind pro neu errichteter Wohneinheit 1,5 Stellplätze für Personenkraftwagen zu errichten.

5.	BAULAND-SONDERGEBIET - BADETEICHE

5.1		Sämtliche Schmutzwässer sind grundsätzlich in einen Kanal einzuleiten und in einer Kläranlage oder einer anderen behördlich genehmigten Form zu entsorgen. Die Auflagen der behördlichen Bewilligung hinsichtlich der Entsorgung sind einzuhalten.

5.2		Die gesamte Nutzfläche des Badehauses je Baulos darf 59m² nicht überschreiten.

Sämtliche offene Überdachungen (Terrassen, überdeckte Lauben und Pergolen, Außenstiegenanlagen, Hauseingänge usw.) sind bis zu einem Gesamtausmaß vom max. 20m² möglich und werden in die Nutzfläche nicht einbezogen.

5.2.1	Die mittlere Gebäudehöhe an der, der Zufahrtsstraße zugewandten Gebäudefront, gemessen von der an das Baulos anschließenden Verkehrsfläche, darf max. 4,3m betragen. Das Dach darf nicht als Terrasse und dgl. ausgebildet werden.

Eine Begrünung des Daches ist grundsätzlich möglich, das Betreten des Daches ist jedoch lediglich für Wartungszwecke gestattet.

5.2.2	Eine volle Unterkellerung der Badehäuser ist gestattet, sofern dies die Grundwasserverhältnisse zulassen. Eine Unterkellerung der Badehäuser außerhalb der bebauten Fläche ist gestattet wenn, das Gesamtausmaß der Unterkellerung von 59m² nicht überschritten wird.

Die lichte Raumhöhe des Kellergeschoßes darf 2,2m nicht überschreiten.

5.2.3	Gartenhäuschen, Gartengerätehäuschen, -abstellräume  und dergleichen in einem Ausmaß von max. 10m² (Ergänzung: Nutzfläche) sind nur im seitlichen bzw. hinteren Bereich gestattet.

Die mittlere Gebäudehöhe darf 2,4m nicht überschreiten. Bei Badehäusern (Trockenparzellen), welche an der vorderen und hinteren Seite an eine Verkehrsfläche angrenzen, ist die Errichtung nur im seitlichen Bereich gestattet.

5.3	Werbeanlagen und Einfriedungen

5.3.1	Das Aufstellen sowie Anbringen von Reklame an Wänden und Dächern ist verboten.

5.3.2	Gegen die Zufahrtsstraßen sind die Einfriedungen einschließlich Sockel und einschließlich des Tores max. 1,4m hoch und durchsichtig auszuführen. Die Sockelhöhe darf maximal 40cm betragen.

Einfriedungsmauern sind unzulässig. Lediglich für die Abschirmung von Abstellanlagen für einzelne Mülltonnen können Einfriedungsmauern von ma. 120cm errichtet werden.

Eingangstüren und Einfahrtstore in der straßenseitigen Einfriedung sind nach innen aufgehend auszuführen.

5.3.3	Die Geländeverhältnisse der einzelnen Baulose sind aufeinander abzustimmen.

6.	BESTIMMUNGEN ÜBER EINEN ERHÖHTEN BAULICHEN SCHALLSCHUTZ VON AUSSENBAUTEILEN

6.1		Bei Wohnbaulandflächen, die unmittelbar an die Bahnlinie grenzen, ist im Falle der Schaffung von neuen Wohneinheiten, durch geeignete Maßnahmen für jene Außenbauteile, die in Richtung der Bahntrasse liegen, für einen erhöhten Schallschutz zu sorgen.